1. Количество информации.
Скорость передачи информации

Основные понятия

Информация — первичное понятие, не имеющее общепринятого, классического опреде-
ления. Одно из возможных определений: сведения об окружающем нас мире.

Для измерения информации используются специальные единицы: бит, байт, килобайт,
мегабайт, гигабайт и т.д.

Минимальной (и основной) единицей измерения информации является один бит.

Вит — количество информации, которое уменьшает неопределенность в два раза.

Другое определение:

Бит — количество информации, необходимое для передачи сообщения «Да»/«Нет».

Бит может принимать только два возможных значения. Обычно их обозначают «1» и «О».

Восемь бит составляют один байт.

Для обозначения больших единиц измерения информации используются префиксы кило-,
мега-, гига- и другие, например, килобайт, мегабайт, гигабайт. Однако, в отличие от обще-
признанных значений префиксов («кило-» = 103, «мега-» = 106, «гига-» = 109) при использо-
вании их применительно к битам и байтам они обозначают близкие степени «двойки»: «ки-
ло-» = 210, «мега-» = 220, «гига-» = 230. То есть

1024 байт = 1 килобайт (кбайт, кб)

1024 килобайт = 1 мегабайт (Мбайт, Мб)

1024 мегабайт = 1 гигабайт (Гбайт, Гб)

Для вычисления количества информации применяют несколько различных способов, в
зависимости от ситуации.

•	Для вычисления количества информации в сообщении об одном из равновероятных собы-
тий, общее количество которых равно N, используйте формулу:

где / — количество информации в сообщении.

•	Для вычисления количества информации в сообщении об одном из неравновероятных со-
бытий, вероятность которого равна р, используйте формулу:

i = -[logsp],

где i — количество информации в сообщении, квадратные скобки обозначают ближайшее
целое, меньшее или равное значению выражения в скобках.

•	Для вычисления количества информации в сообщении из k символов некоторого алфави-
та, в котором N различных знаков, используйте формулу:

1=Ы,

где / — количество информации в сообщении, i — найти из формулы 21 = N.

Скорость передачи информации измеряется в битах в секунду и вычисляется по формуле:

V = //*,

где V — скорость передачи информации, / — количество информации в сообщении, t —
время передачи сообщения.

5

Практическая часть

1.1.	Выберите правильные определения термина «бит» (обведите буквы, соответствующие
правильным определениям):

а)	бит — минимальная единица измерения информации

б)	бит равен одной восьмой части байта

в)	бит — это количество информации, которое уменьшает неопределенность в два раза

г)	бит может принимать только два значения — 0 или 1

д)	бит — основная единица измерения информации

е)	бит — количество информации, необходимое для передачи сообщения «Да»/«Нет»

1.2.	В списке утверждений предыдущей задачи поставьте «галочки» перед утверждениями,
которые являются верными, но не являются определениями термина «бит».

Напоминание. Основная формула для расчета количества информации (бит):

2l = N,
где N— количество равновероятных событий,

i — количество информации в сообщении об одном из этих событий.